ПРОЕКТ

Схем теплоснабжения

муниципальноГО образованиЯ

ЛенинскоГО городскоГо поселениЯ Шабалинского района Кироской области

пгт Ленинское

2013 г.

Содержание

Ведение…………………………………………………………………………….3

Раздел 1. Графическая часть.........................……………………………………………2

Раздел 2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.	……….5

Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	16

Раздел 4. Перспективные балансы теплоносителя	23

Раздел 5. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	25

Раздел 6. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей	30

Раздел 7. Перспективные топливные балансы	30

Раздел 8. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	33

Раздел 9. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	37

Раздел 10. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	38

Раздел 11. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию	39

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения Ленинского городского поселения разработана в рамках  обоснования мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ленинского городского поселения в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Настоящий документ разработан в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 06 мая 2011 года № 204  «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

1.Графическая

Раздел 2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.

2.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов.

В соответствии с Генеральным планом, по муниципальному образованию до 2030 года планируется рост общей жилой площади                        157,437 тыс. м2  до 166,437 тыс. м2. Прирост площадей предусмотрен за счет индивидуальных жилых домов при пропорциональном увеличении общественно-деловой застройки.

Таблица 1 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

| Наименование | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь жилищного фонда, в т.ч.: | тыс.м2 | 157,437 | 157,937 | 161,437 | 166,437 |
| Индивидуальная жилая застройка | тыс.м2 | 73,137 | 73,437 | 75,237 | 78,537 |
| Многоквартирная жилая застройка | тыс.м2 | 84,3 | 84,5 | 85,9 | 87,9 |
| Прирост жилых объектов, в т.ч.: | тыс.м2 | 1,537 | 0,5 | 3,5 | 8,5 |
| Индивидуальная жилая застройка | тыс.м2 | 0,2387 | 0,3 | 2,1 | 5,1 |
| Многоквартирная жилая застройка | тыс.м2 | 1,2983 | 0,2 | 1,4 | 3,4 |
| Площадь объектов общественно - деловой застройки | тыс.м2 | 4,416 | 6,529 | 8,511 | 10,299 |
| Прирост объектов общественно-деловой застройки | тыс.м2 | 1,981 | 2,113 | 1,982 | 1,788 |

2.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в каждом расчетном элементе.

Расчетными элементами для схемы теплоснабжения являются населенный пункт, население и/или общественные объекты снабжаются тепловой энергией от котельных, либо зоны теплоснабжения котельных в границах населенного пункта (в случае если в населенном пункте более 1 котельной). Населенные пункты, в которых используются индивидуальные источники тепловой энергии, в соответствии с п. 2 абзац 1 Постановления Правительства РФ № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» при разработке Схемы не учитываются.

Расчетными элементами Схема теплоснабжения Ленинского городского поселения являются:

- пгт Ленинское  в зоне теплоснабжения Котельная № 1

- пгт Ленинское  в зоне теплоснабжения Котельная № 2

- пгт Ленинское  в зоне теплоснабжения Котельная № 3

- пгт Ленинское в зоне теплоснабжения Котельная № 7

- пгт Ленинское в зоне теплоснабжения Котельная № 1

- пгт Ленинское в зоне теплоснабжения Котельная № 2

- пгт Ленинское в зоне теплоснабжения Котельная № 3

- пгт Ленинское в зоне теплоснабжения Котельная № 4

- пгт Ленинское в зоне теплоснабжения Котельная № 5

- с. Семеновское в зоне теплоснабжения Котельная № 13

Учитывая, что в соответствии с существующими прогнозами развития Ленинского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, а теплоснабжение перспективных объектов застройки, будет осуществляться от автономных источников вне зоны действия существующих котельных, объемы тепловой энергии (мощности) теплоносителя будут иметь следующий вид (Таблица 2).

Таблица 2 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в каждом расчетном элементе

| Наименование расчетного элемента | Годовое потребление |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2020 | 2030 |
|  | Тепловая энергия Гкал | Теплоноситель, м3 | Тепловая энергия Гкал | Теплоноситель, м3 | Тепловая энергия Гкал | Теплоноситель, м3 |
| Котельная № 1 Квартальная | 3364,6 | 27,2 | 3364,6 | 27,2 | 3364,6 | 27,2 |
| Котельная № 2 Узла Связи | 545,6 | 4,54 | 545,6 | 4,54 | 545,6 | 4,54 |
| Котельная № 3 ЦРБ | 890,2 | 4,45 | 890,2 | 4,45 | 890,2 | 4,45 |
| Котельная № 7 Первомайский | 626,7 | 1,9 | 626,7 | 1,9 | 626,7 | 1,9 |
| Котельная № 1 ЛСШ | 1153,8 | 576,95 | 1153,8 | 576,95 | 1153,8 | 576,95 |
| Котельная № 2 Детский сад №1 | 228,23 | 114,13 | 228,23 | 114,13 | 228,23 | 114,13 |
| Котельная № 3 Администрация района | 616,06 | 308,06 | 616,06 | 308,06 | 616,06 | 308,06 |
| Котельная № 4 ДШИ | 464,13 | 232,05 | 464,13 | 232,05 | 464,13 | 232,05 |
| Котельная № 5 Сбербанк | 654,57 | 359,42 | 654,57 | 359,42 | 654,57 | 359,42 |
| Котельная № 13 с. Семеновское | 221,27 | 110,65 | 221,27 | 110,65 | 221,27 | 110,65 |
| Всего | 8765,16 | 1739,35 | 8765,16 | 1739,35 | 8765,16 | 1739,35 |

2.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

3.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в населенном пункте МО с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

3.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Таблица 3 - Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 Квартальная | 536,4 |
| 2 | Котельная № 2 Узла Связи | 65,0 |
| 3 | Котельная № 3 ЦРБ | 493,0 |
| 4 | Котельная № 7 Первомайский | 418,5 |
| 5 | Котельная № 1 ЛСШ | 22 |
| 6 | Котельная № 2 Детский сад №1 | 50 |
| 7 | Котельная № 3 Администрация района | 76 |
| 8 | Котельная № 4 ДШИ | 47 |
| 9 | Котельная № 5 Сбербанк | 162 |
| 10 | Котельная № 13 с. Семеновское | 52 |

Основная часть многоквартирного жилого фонда, организации и учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Теплоснабжение перспективных объектов планируется осуществить от существующих источников тепловой энергии.

3.3 Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица 4 - Существующие значения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 Квартальная | 2,4 |
| 2 | Котельная № 2 Узла Связи | 0,8 |
| 3 | Котельная № 3 ЦРБ | 1,38 |
| 4 | Котельная № 7 Первомайский | 0,97 |
| 5 | Котельная № 1 ЛСШ | 0,82 |
| 6 | Котельная № 2 Детский сад №1 | 0,78 |
| 7 | Котельная № 3 Администрация Шабалинского района | 0,69 |
| 8 | Котельная № 4 ДШИ | 0,95 |
| 9 | Котельная № 5 Сбербанк | 1,31 |
| 10 | Котельная № 13 с. Семеновское | 0,14 |

3.4 Перспективные балансы тепловой мощности и отпуска тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 5 - Перспективные балансы тепловой мощности и отпуска тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Установл. мощн. Гкал/час | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2020 | 2030 | 2012 | 2020 | 2030 |
| 1 | Котельная № 1 Квартальная | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2968,6 | 2968,6 | 2968,6 |
| 2 | Котельная № 2 Узла Связи | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 672,5 | 672,5 | 672,5 |
| 3 | Котельная № 3 ЦРБ | 1,38 | 1,4 | 1,4 | 798,3 | 798,3 | 798,3 |
| 4 | Котельная № 7 Первомайский | 0,97 | 1,0 | 1,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |
| 5 | Котельная № 1 ЛСШ | 0,82 | 0,82 | 0,90 | 1153,8 | 1153,8 | 1153,8 |
| 6 | Котельная № 2 Детский сад №1 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 228,23 | 228,23 | 228,23 |
| 7 | Котельная № 3 Администрация района | 0,69 | 0,69 | 0,75 | 616,06 | 616,06 | 616,06 |
| 8 | Котельная № 4 ДШИ | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 464,13 | 464,13 | 464,13 |
| 9 | Котельная № 5 Сбербанк | 1,31 | 1,35 | 1,35 | 654,57 | 654,57 | 654,57 |
| 10 | Котельная № 13 с. Семеновское | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 221,27 | 221,27 | 221,27 |
| Всего | 10,24 | 10,16 | 10,35 | 8087,46 | 8087,46 | 8087,46 |

3.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

Таблица 6 - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные хозяйственные нужды

| № п/п | Наименование котельной | Затраты мощности на собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2020 | 2030 |
| 1 | Котельная № 1 Квартальная | 0,024 | 0,025 | 0,025 |
| 2 | Котельная № 2 Узла Связи | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 3 | Котельная № 3 ЦРБ | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

| № п/п | Наименование котельной | Затраты мощности на собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2020 | 2030 |
| 4 | Котельная № 7 Первомайский | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 5 | Котельная № 1 ЛСШ | 0,012 | 0,011 | 0,011 |
| 6 | Котельная № 2 Детский сад №1 | 0,003 | 0,002 | 0,002 |
| 7 | Котельная № 3 Администрация района | 0,007 | 0,006 | 0,006 |
| 8 | Котельная № 4 ДШИ | 0,005 | 0,004 | 0,003 |
| 9 | Котельная № 5 Сбербанк | 0,008 | 0,007 | 0,007 |
| 10 | Котельная № 13 с. Семеновское | 0,003 | 0,002 | 0,002 |
| Всего | 0,065 | 0,06 | 0,059 |

3.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Таблица 7 – Значения существующей и перспективной располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Располагаемая мощность (нетто), Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2020 | 2030 |
| 1 | Котельная № 1 Квартальная | 2,1 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Котельная № 2 Узла Связи | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| 3 | Котельная № 3 ЦРБ | 1,2 | 1,8 | 1,9 |
| 4 | Котельная № 7 Первомайский | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Котельная № 1 ЛСШ | 0,82 | 0,81 | 0,8 |
| 6 | Котельная № 2 Детский сад №1 | 0,78 | 0,78 | 0,77 |
| 7 | Котельная № 3 Администрация района | 0,69 | 0,70 | 0,70 |
| 8 | Котельная № 4 ДШИ | 0,95 | 0,96 | 0,96 |
| 9 | Котельная № 5 Сбербанк | 1,31 | 1,32 | 1,32 |
| 10 | Котельная № 13с. Семеновское | 0,14 | 0,15 | 0,11 |
| Всего | 9,29 | 10,32 | 10,10 |

3.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя.

Таблица 8 – Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| № п/п | Наименование котельной | Тепловые потери, Гкал. | Из них потери через изоляцию, Гкал. | Из них за счет потерь теплоносителя, Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2020 | 2030 | 2012 | 2020 | 2030 | 2012 | 2020 | 2030 |
| 1 | Котельная № 1 Квартальная | 359,0 | 341,0 | 340,0 | 337,4 | 330,4 | 307,4 | 298,0 | 294,5 | 287,3 |
| 2 | Котельная № 2 Узла Связи | -128,5 | 67,0 | 55,7 | -120,7 | 62,98 | 60,0 | -113,5 | 62,9 | 54,2 |
| 3 | Котельная № 3 ЦРБ | 90,6 | 78,3 | 69,8 | 85,1 | 74,1 | 65,6 | 69,6 | 61,7 | 61,6 |
| 4 | Котельная № 7 Первомайский | 315,1 | 302,2 | 297,7 | 296,1 | 293,3 | 291,0 | 279,3 | 275,7 | 259,2 |
| 5 | Котельная № 1 ЛСШ | 100,0 | 94,3 | 84,2 | 65,0 | 59,0 | 50,0 | 35,0 | 30,0 | 20,0 |
| 6 | Котельная № 2 Детский сад №1 | 20,8 | 15,8 | 10,5 | 12,8 | 12,0 | 11,5 | 8,0 | 5,0 | 3,0 |
| 7 | Котельная № 3 Администрация района | 55,0 | 48,7 | 35,0 | 37,0 | 35,0 | 30,0 | 18,0 | 15,4 | 13,0 |
| 8 | Котельная № 4 ДШИ | 42,0 | 41,0 | 40,0 | 29,0 | 25,4 | 20,0 | 13,0 | 10,0 | 4,0 |
| 9 | Котельная № 5 Сбербанк | 65,7 | 65,0 | 60,0 | 41,7 | 41,0 | 38,0 | 24,0 | 20,0 | 14,2 |
| 10 | Котельная № 13 с. Семеновское | 20,0 | 15,0 | 7,1 | 13,0 | 12,0 | 9,5 | 7,0 | 5,4 | 3,8 |
| Всего | 939,7 | 1068,3 | 1000,00 | 796,4 | 945,18 | 883,0 | 638,4 | 780,6 | 720,3 |

3.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

Таблица 9 – Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

| № | Наименование котельной | Затраты тепловой мощности на нужды тепловых сетей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2020 | 2030 |
| 1 | Котельная № 1 Квартальная | нет | нет | Нет |
| 2 | Котельная № 2 Узла Связи | нет | нет | Нет |
| 3 | Котельная № 3 ЦРБ | нет | нет | Нет |
| 4 | Котельная № 7 Первомайский | нет | нет | Нет |
| 5 | Котельная № 1 ЛСШ | нет | нет | Нет |
| 6 | Котельная № 2 Детский сад №1 | нет | нет | Нет |
| 7 | Котельная № 3 Администрация Шабалинского района | нет | нет | Нет |
| 8 | Котельная № 4 ДШИ | нет | нет | Нет |
| 9 | Котельная № 5 Сбербанк | нет | нет | Нет |
| 10 | Котельная № 13 с. Семеновское | нет | нет | Нет |

3.9. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Таблица 10 – Значения существующей и перспективной тепловой мощности с выделением аварийного резерва и резерва по договорам

| № | Наименование котельной | Располагаемая мощность, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аварийный | По договорам |
|  |  | 2012 | 2020 | 2030 | 2012 | 2020 | 2030 | 2012 | 2020 | 2030 |
| 1 | Котельная № 1 Квартальная | 2,1 | 2,5 | 2,5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2 | Котельная № 2 Узла Связи | 0,8 | 0,8 | 0,9 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3 | Котельная № 3 ЦРБ | 1,2 | 1,8 | 1,9 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4 | Котельная № 7 Первомайский | 0,5 | 0,5 | 0,5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| № | Наименование котельной | Располагаемая мощность, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аварийный |
|  |  | 2012 | 2020 | 2012 | 2020 | 2012 | 2020 | 2012 | 2020 | 2012 |
| 5 | Котельная № 1 ЛСШ | 0,82 | 0,80 | 0,80 | нет | нет | нет | 0,58 | 0,63 | 075 |
| 6 | Котельная № 2 Детский сад №1 | 0,78 | 0,8 | 0,8 | нет | нет | нет | 0,73 | 0,75 | 0,80 |
| 7 | Котельная № 3 Администрация района | 0,69 | 0,70 | 0,75 | нет | нет | нет | 0,56 | 0,6 | 0,6 |
| 8 | Котельная № 4 ДШИ | 0,95 | 0,95 | 1,1 | нет | нет | нет | 0,85 | 0,85 | 0,95 |
| 9 | Котельная № 5 Сбербанк | 1,31 | 1,33 | 1,5 | нет | нет | нет | 1,17 | 1,20 | 1,47 |
| 10 | Котельная № 13 с. Семеновское | 0,14 | 0,15 | 0,15 | нет | нет | нет | 0,09 | 0,10 | 0,10 |
| Всего | 9,29 | 10,33 | 10,9 | - | - | - | 3,98 | 9,29 | 10,33 |

Раздел 4. Перспективные балансы теплоносителя

4.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Таблица 11 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| Наименование расчетного элемента | Производительность водоподготовительной установки, м3/ч. | Потребление теплоносителя потребителями, м3/ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2020 | 2030 |
| Котельная № 1 Квартальная | Вода соответствует норме | Нет | Нет | Нет |
| Котельная № 2 Узла Связи | Вода соответствует норме | Нет | Нет | Нет |
| Котельная № 3 ЦРБ | Вода соответствует норме | Нет | Нет | Нет |
| Котельная № 7 Первомайский | Вода соответствует норме | Нет | Нет | Нет |
| Котельная № 1 ЛСШ | Вода соответствует норме | Нет | Нет | Нет |
| Котельная № 2 Детский сад №1 | Вода соответствует норме | Нет | Нет | Нет |
| Котельная № 3 Администрация района | Вода соответствует норме | Нет | Нет | Нет |
| Котельная № 4 ДШИ | Вода соответствует норме | Нет | Нет | Нет |
| Котельная № 5 Сбербанк | Вода соответствует норме | Нет | Нет | Нет |
| Котельная № 13 с. Семеновское | Вода соответствует норме | Нет | Нет | Нет |

4.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Таблица 12 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя  в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

| Наименование расчетного элемента | Производительность водоподготовительной установки, м3/ч. | Максимальная производительность подпиточных насосов, м3/час. |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 Квартальная | нет | нет |
| Котельная № 2 Узла Связи | нет | нет |
| Котельная № 3 ЦРБ | нет | нет |
| Котельная № 7 Первомайский | нет | нет |
| Котельная № 1 ЛСШ | нет | нет |
| Котельная № 2 Детский сад №1 | нет | нет |
| Котельная № 3 Администрация района | нет | нет |
| Котельная № 4 ДШИ | нет | нет |
| Котельная № 5 Сбербанк | нет | нет |
| Котельная № 13 с. Семеновское | нет | нет |

Раздел 5. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

5.1 Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что в поселении не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, строительство новых источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку не планируется.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не предусмотрены.

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Таблица 13 - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии

| № | Адрес объекта/ мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 Квартальная |
|  | Комплексная реконструкция котельной с заменой (строительством) на БМК с комбинированной выработкой тепловой энергии. | Снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования котельной Снижение затрат на топливо. |
| 2 | Котельная № 2 Узла Связи |
|  | Комплексная реконструкция котельной с заменой (строительством) на БМК с выработкой тепловой энергии. | Снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования котельной Снижение затрат на топливо. |
| 3 | Котельная № 3 ЦРБ |
|  | Комплексная реконструкция котельной с заменой (строительством) на БМК с выработкой тепловой энергии. | Снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной. надежности оборудования котельной Снижение затрат на топливо. |

| 4 | Котельная № 7 Первомайский |
| --- | --- |
|  | Комплексная реконструкция котельной с заменой (строительством) на БМК с выработкой тепловой энергии. | Снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования котельной снижение затрат на топливо. |
| 5 | Котельная № 1 ЛСШ |
|  | Комплексная реконструкция котельной с заменой (строительством) на БМК с выработкой тепловой энергии. | Снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования котельной снижение затрат на топливо. |
| 6 | Котельная № 2 Детский сад №1 |
|  | Комплексная реконструкция котельной с заменой (строительством) на БМК с выработкой тепловой энергии. | Снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования котельной снижение затрат на топливо. |
| 7 | Котельная № 3 Администрация района |
|  | Комплексная реконструкция котельной с заменой (строительством) на БМК с выработкой тепловой энергии. | Снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования котельной снижение затрат на топливо. |
| 8 | Котельная № 4 ДШИ |
|  | Комплексная реконструкция котельной с заменой (строительством) на БМК с выработкой тепловой энергии. | Снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования котельной снижение затрат на топливо. |
| 9 | Котельная № 5 Сбербанк |
|  | Комплексная реконструкция котельной с заменой (строительством) на БМК с выработкой тепловой энергии. | Снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования котельной снижение затрат на топливо. |
| 10 | Котельная № 13 с. Семеновское |
|  | Комплексная реконструкция котельной с заменой (строительством) на БМК с выработкой тепловой энергии. | Снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования котельной снижение затрат на топливо. |

5.4 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не предусмотрено.

5.5 Меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в соответствии с планами ООО «Шабалинское жилищно коммунального - хозяйства»  и ООО «Системы ЮГ» меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии предусмотрены на следующей котельной:

- Котельная № 1 Квартальная;

- Котельная № 3 ЦРБ;

- Котельная № 4 ДШИ.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

5.8 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

В соответствии с планами не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

5.9 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха для котельных  Котельная  № 1 Квартальная, Котельная № 2 Узла Связи, Котельная № 3 ЦРБ, Котельная № 7 Первомайский, Котельная № 1 ЛСШ,  Котельная № 2 Детский сад №1, Котельная № 3 Администрация района, Котельная № 4 ДШИ, Котельная № 5 Сбербанк, Котельная № 13 с. Семеновское.

| Температура наружного воздуха, Тнв 0С | Температура воды в подающей линии, Тп0С | Температура воды в обратной линии, То0С |
| --- | --- | --- |
|  | Средняя | Минималь-ная | Максима- льная | Средняя | Максима- льная |
| Температурный график 95 – 70 0 С |
| 9 | 29 | 27 | 30 | 26 | 28 |
| 8 | 31 | 29 | 32 | 27 | 29 |
| 7 | 31 | 29 | 32 | 27 | 29 |
| 6 | 31 | 29 | 32 | 27 | 29 |
| 5 | 35 | 33 | 35 | 28 | 30 |
| 4 | 36 | 34 | 36 | 29 | 31 |
| 3 | 37 | 35 | 37 | 30 | 32 |
| 2 | 38 | 37 | 38 | 31 | 34 |
| 1 | 40 | 38 | 41 | 33 | 35 |
| 0 | 43 | 39 | 43 | 34 | 36 |
| -1 | 43 | 39 | 44 | 34 | 36 |
| -2 | 44 | 40 | 45 | 35 | 37 |
| -3 | 45 | 41 | 46 | 35 | 38 |
| -4 | 46 | 42 | 47 | 36 | 39 |
| -5 | 47 | 44 | 48 | 37 | 40 |
| -6 | 50 | 45 | 50 | 38 | 42 |
| -7 | 52 | 47 | 53 | 40 | 43 |
| -8 | 53 | 49 | 54 | 42 | 45 |
| -9 | 54 | 51 | 55 | 43 | 46 |
| -10 | 55 | 51 | 55 | 44 | 47 |
| -11 | 56 | 52 | 56 | 44 | 47 |
| -12 | 56 | 53 | 57 | 45 | 48 |
| -13 | 57 | 54 | 58 | 45 | 48 |
| -14 | 58 | 55 | 59 | 46 | 49 |
| -15 | 58 | 55 | 60 | 46 | 49 |
| -16 | 60 | 56 | 61 | 46 | 50 |
| -17 | 60 | 57 | 62 | 46 | 50 |
| -18 | 61 | 58 | 63 | 47 | 50 |
| -19 | 62 | 59 | 64 | 47 | 50 |
| -20 | 62 | 59 | 65 | 47 | 50 |
| -21 | 54 | 60 | 66 | 48 | 51 |
| -22 | 65 | 62 | 66 | 48 | 51 |
| -23 | 66 | 63 | 67 | 49 | 52 |
| -24 | 67 | 64 | 68 | 49 | 52 |
| -25 | 67 | 64 | 68 | 50 | 52 |
| -30 | 71 | 68 | 70 | 50 | 53 |
| -35 | 85 | 78 | 75 | 52 | 55 |

Раздел 6. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей

6.1 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки не планируется.

6.2 Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов нагрузки во вновь осваиваемых районах не планируется.

6.3 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не планируется.

6.4 Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Строительство тепловых сетей для данных целей не планируется.

6.5 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Таблица 14 - Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

| № | Адрес объекта/ мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 Квартальная |
|  | Реконструкция тепловых сетей | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, повышение качества и надежности услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого топлива |
| 2 | Котельная № 2 Узла Связи |
|  | Реконструкция тепловых сетей | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, повышение качества и надежности услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого топлива |
| 3 | Котельная № 3 ЦРБ |
|  | Реконструкция тепловых сетей | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, повышение качества и надежности услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого топлива. |
| 4 | Котельная № 7 Первомайский |
|  | Реконструкция тепловых сетей | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, повышение качества и надежности услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого топлива |
| 5 | Котельная № 1 ЛСШ |
|  | Реконструкция тепловых сетей с заменой | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, повышение качества и надежности услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого топлива |
| 6 | Котельная № 2 Детский сад №1 |
|  | Реконструкция тепловых сетей | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, повышение качества и надежности услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого топлива |
| 7 | Котельная № 3 Администрация района |
|  | Реконструкция тепловых сетей | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, повышение качества и надежности услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого топлива |

| 8 | Котельная № 4 ДШИ |
| --- | --- |
|  | Реконструкция тепловых сетей | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, повышение качества и надежности услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого топлива. |
| 9 | Котельная № 5 Сбербанк |
|  | Реконструкция тепловых сетей | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, повышение качества и надежности услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого топлива |
| 10 | Котельная № 13 с. Семеновское |
|  | Реконструкция тепловых сетей | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, повышение качества и надежности услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого топлива |

Раздел 7. Перспективные топливные балансы

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица 15 – Существующие и перспективные топливные балансы

| № п\п | Наименование котельной | Вид основного топлива | Расход основного топлива, тыс.м3/ год | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2020 | 2030 |  |  |
| 1. | Котельная № 1 Квартальная | Дрова, М3/год | 1,894 | 1,995 | 2,236 | Нет | Нет |
|  |  | Опил, М3/год | 1,380 | 1,452 | 1,863 | Нет | Нет |
| 2. | Котельная № 2 Узла Связи | Дрова, М3/год | 0,861 | 0,996 | 1,456 | Нет | Нет |
| 3. | Котельная № 3 ЦРБ | Дрова, М3/год | 0,995 | 1,252 | 1,766 | Нет | Нет |
| 4. | Котельная № 7 Первомайский | Дрова, М3/год | 0,560 | 0,781 | 1,127 | Нет | Нет |
| 5. | Котельная № 1 ЛСШ | Дрова, М3/год | 1,06 | 1,42 | 1,47 | Нет | Нет |
| 6. | Котельная № 2 Детский сад №1 | Дрова, М3/год | 0,294 | 0,755 | 1,02 | Нет | Нет |
| 7. | Котельная № 3 Администрация района | Дрова, М3/год | 0,66 | 0,77 | 1,09 | Нет | Нет |
| 8. | Котельная № 4 ДШИ | Дрова, М3/год | 0,527 | 0,788 | 0,923 | Нет | Нет |
| 9. | Котельная № 5 Сбербанк | Дрова, М3/год | 0,64 | 0,78 | 1,256 | Нет | Нет |
| 10. | Котельная № 13 с. Семеновское | Дрова, М3/год | 0,2 | 0,22 | 0,35 | Нет | Нет |
| Всего | 9,071 | 11,209 | 14,557 | - | - |

Раздел 8. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Таблица 16 – Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в 2012-2030 гг.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения (Гкал/час, км) | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) в прогнозных ценах | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2012-2030 гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2030 |  |
| 1 | Котельная № 1 Квартальная | Ленинское г/п |
|  | Модернизация котельной | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | 2018г. | 2018г. | 1320,00 |  | 1320,00 | - | - | - | - | 1320,00 | - | - | - | - | 1056,0 тыс. руб. – Бюджет областной, 264,00 тыс. руб.- Бюджет МО Ленинское городское поселение |
| 2 | Котельная № 2 Узла Связи | Ленинское г/п |
|  | Модернизация котельной | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | 2019г. | 2019г. | 870,00 |  | 870,00 | - | - | - | - | - | - | - | 870,00 | - | 652,5 тыс. руб. - Бюджет областной, 217,5 тыс. руб. Бюджет МО Ленинское городское поселение |

| 3 | Котельная № 3 ЦРБ | Ленинское г/п |
| --- | --- | --- |
|  | Модернизация котельной и теплоносителей | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | 2016г. | 2016г. | 2968,20 |  | 2968,20 | - | - | 2968,20 | - | - | - | - | - | - | 2226,15 тыс. руб. - Бюджет областной, 742,05 тыс. руб. Бюджет МО Ленинское городское поселение |
| 4 | Котельная № 7 Первомайский | Ленинское г/п |
|  | Модернизация теплоносителей | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | 2020г. | 2020г. | 1457,10 |  | 1457,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1457,10 | 1092,82 тыс. руб. - Бюджет областной, 364,28 тыс. руб. Бюджет МО Ленинское городское поселение |
| 5 | Котельная № 1 ЛСШ | Ленинское г/п |
|  | Модернизация теплоносителей | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | 2015г. | 2015г | 1529,00 |  | 1529,00 | - | - | - | 1529,00 | - | - | - | - | - | 1146,75 тыс. руб. - Бюджет областной, 382,25 тыс. руб. Бюджет МО Шабалинского муниципального района |
| 6 | Котельная № 2 Детский сад №1 | Ленинское г/п |
|  | Модернизация котельной и теплоносителей | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | 2021г. | 2021г. | 1174,10 |  | 1174,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1174,10 | 880,58 тыс. руб. - Бюджет областной, 293,52 тыс. руб. Бюджет МО Шабалинского муниципального района |
| 7. | Котельная № 3 Администрация района | Ленинское г/п |
|  | Модернизация котельной и теплоносителей | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | 2020 | 2020 | 1494,52 |  | 1494,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1494,52 | 1120,89 тыс. руб. - Бюджет областной, 373,63 тыс. руб. Бюджет МО Шабалинского муниципального района |
| 8. | Котельная № 4 ДШИ | Ленинское г/п |
| 18.1. | Строительство подземной теплотрассы | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | 2012г. | 2013г. | 4 204,329 | 0,85/0,25 (L=0,25м) | 4204,329 | 585,00 | 3619,329 | - | - | - | - | - | - | - | 3 315,00 тыс. руб. - Бюджет областной, 585,00 тыс. руб. Бюджет МО Шабалинского муниципального района |
| 29. | Котельная № 13 с. Семеновское | Ленинское г/п |
| 29.1. | Модернизация котельной | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | 2014 | 2014г. | 1 435,00 | 0,12/0,11 (L=110м) | 1 435,00 | - | - | 1 435,00 | - | - | - | - | - | - | 1076,25 тыс. руб. - Бюджет областной, 358,75 тыс. руб. Бюджет МО Шабалинского муниципального района |
| 110. | Котельная № 5 Сбербанк | Ленинское г/п |
| 110.1 | Модернизация котельной | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | 2024г. | 2024г. | 3652,1 |  | 3652,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3652,1 | 2739,07 тыс. руб. - Бюджет областной, 913,03 тыс. руб. Бюджет МО Шабалинского муниципального района |

9. Решение об определении теплоснабжающих организации

В настоящее время на территории всего Ленинского городского поселения, функционирует три теплоснабжающих организации в районе.

МУП «ЖКХ» зарегистрирована 18 июля 2006 года в форме муниципального унитарного предприятия и помимо эксплуатации системы теплоснабжения предоставляла коммунальные услуги водоснабжения, водоотведения юридическим лицам  и физическим лицам в Ленинском городском поселении с 21.08.2013г Решением Арбитражного суда Кировской области № А28-3218/2013 84/6 от 21.08.2013 года открыто конкурсное производство.

ООО «Система ЮГ» зарегистрирована 29 октября 2012 года в форме общество с ограниченной ответственностью, и помимо эксплуатации системы теплоснабжения предоставляет коммунальные услуги водоснабжения, водоотведения юридическим лицам в городском поселении и в 3 сельских поселениях.

ООО «Шабалинское ЖКХ» зарегистрирована  09.07.2013года  общество с ограниченной ответственностью, и помимо эксплуатации системы теплоснабжения предоставляла коммунальные услуги водоснабжения, водоотведения юридическим лицам  и физическим лицам в Ленинском городском поселении.

Абонентам оказываются услуги по выдаче технических условий на подключение к инженерным узлам учета тепловой энергии, разработке проектов для подключения к сетям,  согласованию и приемке водомерных и тепловых приборов учета, опломбировке.

Раздел 10. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно т.к. источники тепловой энергии между собой технологически не вязаны.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей между источниками, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид.

Таблица 17 - Существующая и перспективная установленная мощность и подключенная тепловая нагрузка в разрезе источников

| № | Наименование котельной | Установл. мощн. Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2020 | 2030 | 2012 | 2020 | 2030 |
| 1 | Котельная № 1 Квартальная | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 2,4 | 2,1 | 2,1 |
| 2 | Котельная № 2 Узла Связи | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Котельная № 3 ЦРБ | 1,38 | 1,4 | 1,5 | 1,38 | 1,2 | 1,2 |
| 4 | Котельная № 7 Первомайский | 0,97 | 1,0 | 1,1 | 0,97 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Котельная № 1 ЛСШ | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | 0,2 | 0,2 |
| 6 | Котельная № 2 Детский сад №1 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,042 | 0,042 |
| 7 | Котельная № 3 Администрация района | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | 0,112 | 0,112 |
| 8 | Котельная № 4 ДШИ | 0,95 | 0,95 | 0,98 | 0,95 | 0,084 | 0,084 |
| 9 | Котельная № 5 Сбербанк | 1,31 | 1,31 | 1,35 | 1,31 | 0,118 | 0,118 |
| 10 | Котельная № 13 с. Семеновское | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,04 | 0,04 |
| Всего | 10,24 | 10,9 | 11,8 | 10,24 | 5,196 | 5,196 |

Раздел 11. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Данные о бесхозяйных тепловых сетях отсутствуют. При обнаружении бесхозяйных сетей, решение об их передаче теплоснабжающим организациям будет приниматься индивидуально.